## Slide 1: ĐÁNH GIÁ NĂM 2024
Trình bày: Ban Kỹ thuật

## Slide 2
Nội dung
Kế hoạch và phân công
Oxy và TPO
Định mức NVL và Năng Lượng
Phát triển bền vững

## Slide 3
KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG

## Slide 4: KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG
Nhân sự | Nội dung
Dương Thị Phương Chi | Kiểm chứng các hành động khắc phục phòng ngừa Hệ thống Quản lý Chất lượng - An toàn thực phẩm - Môi trường. Hệ thống kho bãi: Tuân thủ Quy BSG-BKT/QĐ-49 hiện hành
Phan Thị Tường Vi | Nhóm công việc liên quan đến Công Nghệ - Chất lượng – định mức: Chất lượng và định mức nguyên vật liệu đầu vào. Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất (Silo, Nấu). Rà soát việc nắm bắt kiến thức về quản lý Công nghệ để kiểm soát các điểm về TPO, Shelf-life, vi sinh,... Kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế so với PMQLSX. Kiểm tra đối chiếu các hóa đơn điện, hơi, nước thực tế so với PMQLSX.
Đào An Quang | Nhóm việc liên quan đến đo kiểm, vệ sinh, vận hành: Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất. Đo oxy xâm nhập tại tất cả các công đoạn sản xuất như: độ tinh khiết CO2, DAW, bia LMP, bia BBT, HSO/TPO của bia mới chiết và sau thanh trùng. Đo PU máy thanh trùng. Lấy mẫu gạo trong Silo để kiểm tra chất lượng. Kiểm tra tình trạng tank CCT sau khi CIP.
Dương Tiến Nghị | Nhóm việc liên quan đến tự động hóa, thiết bị, bảo trì bảo dưỡng, vật tư phụ tùng: Các công đoạn sản xuất (Điện, khí nén, Co2, lạnh, hơi nóng). Kiểm tra tình trạng hoạt động, hư hỏng thực tế của máy móc thiết bị. Độ kín của hệ thống khí nén, hệ thống cấp hơi. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị - dụng cụ đo lường. Công tác bảo trì - bảo dưỡng thiết bị máy móc.
 | Số liệu báo cáo phát triển bền vững

## Slide 5: KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG
Nhân sự | Nội dung
Nguyễn Quốc Huy | Kiểm chứng các hành động khắc phục phòng ngừa Hệ thống Quản lý Chất lượng - An toàn thực phẩm - Môi trường. Hệ thống kho bãi: Tuân thủ Quy BSG-BKT/QĐ-49 hiện hành
Dương Thị Phương Chi | Nhóm công việc liên quan đến Công Nghệ - Chất lượng – định mức: Chất lượng và định mức nguyên vật liệu đầu vào. Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất (Silo, Nấu). Rà soát việc nắm bắt kiến thức về quản lý Công nghệ để kiểm soát các điểm về TPO, Shelf-life, vi sinh,... Kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế so với PMQLSX. Kiểm tra đối chiếu các hóa đơn điện, hơi, nước thực tế so với PMQLSX.
Biện Công Chiến | Nhóm việc liên quan đến đo kiểm, vệ sinh, vận hành: Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất. Đo oxy xâm nhập tại tất cả các công đoạn sản xuất như: độ tinh khiết CO2, DAW, bia LMP, bia BBT, HSO/TPO của bia mới chiết và sau thanh trùng. Đo PU máy thanh trùng. Lấy mẫu gạo trong Silo để kiểm tra chất lượng. Kiểm tra tình trạng tank CCT sau khi CIP.
Phạm Thanh Hiếu | Nhóm việc liên quan đến tự động hóa, thiết bị, bảo trì bảo dưỡng, vật tư phụ tùng: Các công đoạn sản xuất (Điện, khí nén, Co2, lạnh, hơi nóng). Kiểm tra tình trạng hoạt động, hư hỏng thực tế của máy móc thiết bị. Độ kín của hệ thống khí nén, hệ thống cấp hơi. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị - dụng cụ đo lường. Công tác bảo trì - bảo dưỡng thiết bị máy móc.
 | Số liệu báo cáo phát triển bền vững

## Slide 6: KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG
Nhân sự | Nội dung
Trần Hoàng Nam | Kiểm chứng các hành động khắc phục phòng ngừa Hệ thống Quản lý Chất lượng - An toàn thực phẩm - Môi trường. Hệ thống kho bãi: Tuân thủ Quy BSG-BKT/QĐ-49 hiện hành
Võ Thị Thanh Hà | Nhóm công việc liên quan đến Công Nghệ - Chất lượng – định mức: Chất lượng và định mức nguyên vật liệu đầu vào. Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất (Silo, Nấu). Rà soát việc nắm bắt kiến thức về quản lý Công nghệ để kiểm soát các điểm về TPO, Shelf-life, vi sinh,... Kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế so với PMQLSX. Kiểm tra đối chiếu các hóa đơn điện, hơi, nước thực tế so với PMQLSX.
Phan Thị Tường Vi | Nhóm việc liên quan đến đo kiểm, vệ sinh, vận hành: Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất. Đo oxy xâm nhập tại tất cả các công đoạn sản xuất như: độ tinh khiết CO2, DAW, bia LMP, bia BBT, HSO/TPO của bia mới chiết và sau thanh trùng. Đo PU máy thanh trùng. Lấy mẫu gạo trong Silo để kiểm tra chất lượng. Kiểm tra tình trạng tank CCT sau khi CIP.
Bùi Văn Hóa | Nhóm việc liên quan đến tự động hóa, thiết bị, bảo trì bảo dưỡng, vật tư phụ tùng: Các công đoạn sản xuất (Điện, khí nén, Co2, lạnh, hơi nóng). Kiểm tra tình trạng hoạt động, hư hỏng thực tế của máy móc thiết bị. Độ kín của hệ thống khí nén, hệ thống cấp hơi. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị - dụng cụ đo lường. Công tác bảo trì - bảo dưỡng thiết bị máy móc.
 | Số liệu báo cáo phát triển bền vững

## Slide 7: KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG
Nhân sự | Nội dung
Trần Hoàng Nam | Kiểm chứng các hành động khắc phục phòng ngừa Hệ thống Quản lý Chất lượng - An toàn thực phẩm - Môi trường. Hệ thống kho bãi: Tuân thủ Quy BSG-BKT/QĐ-49 hiện hành
Võ Thị Thanh Hà | Nhóm công việc liên quan đến Công Nghệ - Chất lượng – định mức: Chất lượng và định mức nguyên vật liệu đầu vào. Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất (Silo, Nấu). Rà soát việc nắm bắt kiến thức về quản lý Công nghệ để kiểm soát các điểm về TPO, Shelf-life, vi sinh,... Kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế so với PMQLSX. Kiểm tra đối chiếu các hóa đơn điện, hơi, nước thực tế so với PMQLSX.
Phan Thị Tường Vi | Nhóm việc liên quan đến đo kiểm, vệ sinh, vận hành: Sự tuân thủ quy trình sản xuất các công đoạn sản xuất. Đo oxy xâm nhập tại tất cả các công đoạn sản xuất như: độ tinh khiết CO2, DAW, bia LMP, bia BBT, HSO/TPO của bia mới chiết và sau thanh trùng. Kiểm tra các điểm trong hệ thống CO2, kiểm tra sự rò rỉ Đo PU máy thanh trùng. Nếu máy của BKT còn dung dc thì mang theo, liên hệ Nhà máy để kiểm tra xem máy đo O2 của NM còn dung được không? Có hiệu chuẩn không? Lấy mẫu gạo trong Silo để kiểm tra chất lượng. Kiểm tra tình trạng tank CCT sau khi CIP.
Bùi Văn Hóa | Nhóm việc liên quan đến tự động hóa, thiết bị, bảo trì bảo dưỡng, vật tư phụ tùng: Các công đoạn sản xuất (Điện, khí nén, Co2, lạnh, hơi nóng). Kiểm tra tình trạng hoạt động, hư hỏng thực tế của máy móc thiết bị. Độ kín của hệ thống khí nén, hệ thống cấp hơi. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị - dụng cụ đo lường. Công tác bảo trì - bảo dưỡng thiết bị máy móc.
 | Số liệu báo cáo phát triển bền vững ( làm giống kiểu Thaibev), hoạt động của công ty không chỉ là yếu tố các nhàn mà ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ccoong ty

## Slide 8
OXY VÀ TPO

## Slide 9: OXY VÀ TPO
Tiêu chuẩn tạm thời mới (110/TB-BKT ngày 02/07/2024)
STT/ Giai đoạn | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn hiện tại | Tiêu chuẩn điều chỉnh (tạm thời)
Bia BBT | Hàm lượng Oxy hòa tan Đo tại BBT sau khi đầy BBT 1-2h | Tiêu chuẩn ≤ 50 ppb (Mong muốn ≤ 30 ppb) | Tiêu chuẩn ≤ 15 ppb GTMM ≤ 10 ppb
Bia lạnh sau máy chiết | TPO, HSO trong 2h sau máy chiết Đo 3-5 chai/lon, lấy kết quả trung bình. | TPO Bia chai: Tiêu chuẩn ≤ 150 ppb (Mong muốn < 100 ppb) - TPO Bia lon: Tiêu chuẩn ≤ 150ppb (Mong muốn < 120ppb) Nếu > 150 ppb: Dừng chiết HSO các loại bia: Đối với Nhà máy có thiết bị đo kiểm phù hợp, Nhà máy tự ban hành mức yêu cầu để đảm bảo HSO bia thành phẩm đo tại Ban KSCL đạt yêu cầu ≤ 70 ppb | TPO Bia chai: Tiêu chuẩn ≤ 70 ppb GTMM ≤ 50 ppb - TPO Bia lon: Tiêu chuẩn ≤ 70 ppb GTMM ≤ 50 ppb Nếu > 150 ppb: Dừng chiết HSO các loại bia: Đối với Nhà máy có thiết bị đo kiểm phù hợp, Nhà máy tự ban hành mức yêu cầu để đảm bảo HSO bia thành phẩm đo tại Ban KSCL đạt Tiêu chuẩn ≤ 55 ppb GTMM ≤ 40 ppb

## Slide 10: GIẢM OXY XÂM NHẬP
Dùng nước khử khí
Sục CO2
LMP
LÀM LẠNH SÂU
BỒN ĐỆM
CHUYỂN BIA ĐI LỌC
Dằn CO2: 0,7 – 1bar
Độ tinh khiết ≥ 99,97 % (oxy xâm nhập khoảng 5ppb)
Đuổi đường ống chuyển bia bằng nước khử khí
Nhiệt độ bia: -1.0oC
CO2: độ tinh khiết ≥ 99,97%
Áp suất: 0,8-1 bar
Đuổi khí và phủ bột bằng nước khử khí
Oxygen xâm nhập ≤ 5 ppb
Dosing
BỘT KG
LỌC KG

## Slide 11: GIẢM OXY XÂM NHẬP
DAW: O2 ≤ 5 ppb
CO2: Purity: > 99,99% (máy khử khí)
Nhiệt độ và lưu lượng CO2
CO2: Purity: > 99,99%
ΔP ≤ 3 Bar
BBT
Tank đuổi đầu, cuối
LỌC PVPP
Hàm lượng oxy ≤ 5 ppb
Dùng nhiều lần
Dằn áp ≥ 0,8 bar
Thời gian ≤ 72 hr
Độ tinh khiết ≥ 99,97 %
ΔP ≤ 2 Bar
LỌC BẪY
TRƯỚC MÁY LẠNH SÂU
Độ chân không: ≤ -0,9 bar
Áp lực CO2 ở Bowl: ≥ 2bar
CHIẾT RÓT
PHA BIA
BÃO HÒA CO2
LỌC BẪY

## Slide 12: Lượng oxy xâm nhập tại công đoạn bão hòa CO2
g/l | 99% | 99,50% | 99,70% | 99,90% | 99,95% | 99,97% | 99,98% | 99,99% | 99,995%
1 | 1455 | 724 | 433 | 144 | 72 | 43 | 29 | 14 | 7
2 | 2909 | 1447 | 867 | 288 | 144 | 86 | 58 | 29 | 14
3 | 4364 | 2171 | 1300 | 432 | 216 | 130 | 86 | 43 | 22
4 | 5819 | 2895 | 1733 | 577 | 288 | 173 | 115 | 58 | 29
Đơn vị: ppb
Đây là công đoạn “Mang oxy” vào bia trực tiếp và nhiều nhất:
Hạn chế tối đa bão hòa CO2 thêm vào.
Tăng lượng CO2 bão hòa tự nhiên ở bia LMP.
Đảm bảo độ tinh khiết của CO2 >99,99%

## Slide 13: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2

## Slide 14: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2
1. Đảm bảo TOÀN BỘ HỆ THỐNG KHÔNG THỦNG, RÒ RỈ, hút không khí bên ngoài vào.
=> Kiểm tra bằng bọt xà phòng định kỳ 3 tháng/lần, đặt biệt là Balon và tháp rửa.
2. Độ tinh khiết CO2 đầu vào
3. Độ tinh khiết CO2 xả đỉnh

## Slide 15: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2
Độ tinh khiết CO2 đầu vào
Chart: Độ tinh khiết CO2 đầu vào vs Tỷ lệ CO2 thu hồi
| 0.99 | 0.99099999999999999 | 0.99199999999999999 | 0.99299999999999999 | 0.99399999999999999 | 0.995 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 1
Tỷ lệ thu hồi | 0.8016 | 0.82164 | 0.84168 | 0.86172 | 0.88176 | 0.9018 | 0.92184 | 0.94188 | 0.96192 | 0.98196 | 1.002
Tỷ lệ xả | 0.1984 | 0.17836 | 0.15832 | 0.13828 | 0.11824 | 0.098196 | 0.078156 | 0.058116 | 0.038076 | 0.018036 | -0.002004
Độ tinh khiết CO2 đầu vào càng thấp:
Khí tạp vào hệ thống càng nhiều.
Cần phải xả khí đỉnh nhiều.
Tỷ lệ thu hồi CO2 lỏng giảm.
Có thể thu hồi CO2 sớm thì thu được lượng CO2 lý thuyết nhiều hơn nhưng lượng CO2 xả đỉnh sẽ nhiều hơn => không chắc chắn thặng dư được CO2 khi thu hồi sớm.

## Slide 16: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2
Độ tinh khiết CO2 đầu vào
Chart: Độ tinh khiết của CO2 trong quá trình thu hồi
Tank thứ | Thời gian để CO2 tại đầu vào hệ thống thu hồi đạt > 99,5% Với thời gian nấu đầy 1 tank 16h
2 | 12h tính từ lúc đầy tank 1
3 | 10h tính từ lúc đầy tank 2
4 | 8h tính từ lúc đầy tank 3
5 | 6h tính từ lúc đầy tank 4

## Slide 17: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2
Độ tinh khiết CO2 xả đỉnh
Theo định Luật Henry thì Sự hòa tan O2 và CO2 lỏng sẽ tỷ lệ thuận với áp suất riêng phần của khí oxy trên đỉnh.
để tăng độ tinh khiết CO2 lỏng thì phải tăng độ tinh khiết khí CO2 xả đỉnh.
Phải tăng lượng khi xả đỉnh
Chart: Độ tinh khiết CO2 xả đỉnh
| 0.99950000000000006 | 0.99970000000000003 | 0.99990000000000001 | 0.99992000000000003 | 0.99995000000000001 | 0.99997999999999998
Độ tinh khiết CO2 xả đỉnh (%) | 0.9163 | 0.95 | 0.9834 | 0.9867 | 0.9917 | 0.9967
Chart: Độ tinh khiết CO2 xả đỉnh vs Tỷ lệ CO2 thu hồi
| 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99
Tỷ lệ thu hồi | 0.9476 | 0.9326 | 0.9054 | 0.8816 | 0.8418 | 0.7614 | 0.5155
Tỷ lệ xả | 0.0524 | 0.0674 | 0.0946 | 0.1184 | 0.1582 | 0.2386 | 0.4845

## Slide 18: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2
Độ tinh khiết CO2 xả đỉnh
LUÔN ĐẢM BẢO ĐỦ LƯỢNG CO2 XẢ ĐỈNH, độ tinh khiết khí đỉnh để không bị xâm nhập oxy vào CO2 lỏng:
Duy trì khối lượng CO2 hoàn nguyên cột than và Silicagel: 12h/lần (KHKSCL phụ trợ).
Lắp van tự động xả khí đỉnh theo áp.
Hoặc theo dõi liên tục độ tinh khiết khí đỉnh để điều chỉnh lưu lượng xả.
Khi độ tinh khiết CO2 tại bộ hóa lỏng tăng
CO2 dễ hóa lỏng
Áp suất hóa lỏng giảm (Giá trị định hướng 14,0 – 14,5 bar).
Áp suất làm việc máy nén giảm.

## Slide 19: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CO2
Các lưu ý khác
Vận hành “ĐƯỜNG CÂN BẰNG ÁP” (CO2 sharing line):
- Giảm khối lượng CO2 hồi về máy nén => giảm rủi ro khí tạp về hệ thống => tiết kiệm điện.
Khi mua/bán CO2 thì phải lưu ý không được đưa khí tạp trong xe bồn vào bồn CO2 lỏng.
Chấp nhận bỏ 1 lượng CO2 để đuổi khí xe bồn trước khi đấu “cân bằng áp”.
Tìm giải pháp phù hợp để không đấu thông đỉnh xe bồn và bồn CO2 lỏng.

## Slide 20: ĐẦU TƯ HỆ THỐNG KHÍ NITO
Các lưu ý khác
Đầu tư khi có RỦI RO DÀI HẠN thiếu CO2 cho sản xuất.
Khí Nito chỉ dùng riêng cho máy ferrum, và khử khí nước.
Đi đường ống tách biệt riêng.
Khi đầu tư thì tính toán công suất máy nén khí cho phù hợp.

## Slide 21: OXY VÀ TPO
Oxy trong quá trình chiết
Xem lại bài thuyết trình của anh Thành tại Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2024
Đối với bia lon, lưu ý khoảng trống bên trên sau khi dập bọt:
(1) CO2
(2) hay là không khí?

## Slide 22
ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG

## Slide 23: PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC THI SẢN XUẤT
Năm 2024, BKT cùng với Ban IT đã triển khai “Báo Cáo sản xuất thông minh” trên Power BI.
Tiếp theo, các bên sẽ phối hợp để xây dựng “Phần mềm Quản Lý Thực thi Sản Xuất” dựa trên nền tảng Aka Mes của FPT. Triển khai trong 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: xây dựng lưu trình, quy trình sản xuất – nhập liệu tay (2024 -2025). Với 4 nhóm chức năng chính: EMS (Energy Management System), OEE (Overall Efficiency Equipment) QMS (Quality Management System) và MES (Management Execution System)
Giai đoạn 2: Hoàn chỉnh hệ thống MES với truy xuất dữ liệu tự động từ Automation lên MES. Tùy thuộc từng nhà máy mà sẽ triển khai lần lượt.

## Slide 24: NGUYÊN VẬT LIỆU
Chất lượng malt: Hiện tại đang cố gắng để sử dụng hết lượng malt Châu Âu đã đặt mua nên
+ BKT đã trình điều chỉnh tăng độ màu bia thành phẩm.
+ Sử dụng thêm enzyme Attenuazyme để tăng đường hóa, giảm FA.
Barley: Hiện tại 10%, có thể điều chỉnh tăng lên 15% trong năm 2025.

## Slide 25: NĂNG LƯỢNG
Phân bổ năng lượng trong nhà máy bia

## Slide 26: NĂNG LƯỢNG
ĐIỆN
Kiểm tra rò khí của hệ thống khí nén, CO2.
Tập trung vào Nâng Cao hiệu suất vận hành của hệ thống Lạnh:
+ Nhiệt độ hồi của Glycol phân tầng (20-25 oC))(càng cao thì COP hệ lạnh càng tốt).
+ Vệ sinh định kỳ giàn ngưng tụ.
+ Đối với nhà máy chưa có lạnh phần tầng thì tìm hiểu, nghiên cứu Hệ lạnh kiểu mới như Củ Chi:
* Hệ lạnh tách riêng để sản xuất nước 2oC (công suất dư để chạy giờ thấp điểm).
* Hệ số COP cao.
* Suất đầu tư thấp do không cải tạo hệ cũ, không làm bồn Glycol lớn.
* Không ảnh hưởng đến sản xuất hiện tại.

## Slide 27: NĂNG LƯỢNG
ĐIỆN

## Slide 28: NĂNG LƯỢNG
HƠI
Giảm tỷ lệ đun sôi tại nồi đun sôi xuống 6%  5%  4,5%.
Tăng hiệu suất thu hồi nhiệt của hệ thống tiết kiệm năng lượng.
Tăng nhiệt độ nước nóng (khi giải nhiệt lạnh nhanh) lên > 80oC và dùng nước này cấp cho CIP không cần phải cấp thêm hơi để gia nhiệt.
Đưa nước nóng từ bồn tiết kiệm năng lượng đến khác khu vực khác trong nhà máy.
Tận thu nhiệt từ nước ngưng trước khi trả về NCC Hơi.
=> Đề nghị cung cấp thông tin về các giải pháp tiết kiệm NVL, NL mà nhà máy đã triển khai theo file excel.

## Slide 29
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

## Slide 30: PHÁT THẢI KHÍ THẢI NHÀ KÍNH

## Slide 31: PHÁT THẢI KHÍ THẢI NHÀ KÍNH

## Slide 32: PHÁT THẢI KHÍ THẢI NHÀ KÍNH

## Slide 33: PHÁT THẢI KHÍ THẢI NHÀ KÍNH
Giảm Định Mức Năng Lượng Điện & Hơi.
Hơi => chuyển sang Biomass.
Điện:
+ Solar: hiện tại đang đợi chính sách nhà nước và DPPA (thỏa thuận mua bán điện trực tiếp).
+ Lưu trữ năng lượng thấp điểm => dùng vào cao điểm.

## Slide 34: THẤT THOÁT NƯỚC
Nước cấp (A)
Sản phẩm (P)
Nước thải (W)
Hơi bão hòa (S)
Nước ngưng (C)
Nước bán lò hơi (B)
Tổng nước đầu vào = Nước cấp (A) + KL Steam (S)
Nước cấp (A) = Nước thủy cục mua + Nước mưa
+ Nước ngầm + Nước mặt tự khai thác
Nước tái xử lý dung nội bộ: không xem là nước đầu vào
Tổng nước đầu ra = Nước thải (W) + Nước ngưng cấp lò hơi (C)
+ Nước sạch bán lò hơi (B)
WATER STEWARDSHIP = (NƯỚC VÀO – NƯỚC RA)/THỂ TÍCH SẢN PHẨM
WATER STEWARDSHIP CŨNG CHÍNH LÀ WATER INTENSITY
Quản lý thất thoát nước - Water Stewardship

## Slide 35: THẤT THOÁT NƯỚC
Nước cấp (A)
Sản phẩm (P)
Nước thải (W)
Hơi bão hòa (S)
Nước ngưng (C)
Nước bán lò hơi (B)
Tổng nước đầu vào = Nước cấp (A
Nước cấp (A) = Nước thủy cục mua + Nước mưa
+ Nước ngầm + Nước mặt tự khai thác
Nước tái xử lý dung nội bộ: không xem là nước đầu vào
Tổng nước đầu ra = Nước thải (W)
WATER STEWARDSHIP = (NƯỚC VÀO – NƯỚC RA)/THỂ TÍCH SẢN PHẨM
Quản lý thất thoát nước - Water Stewardship

## Slide 36: THẤT THOÁT NƯỚC
Now, WI ~ 1,5
2025, WI = 1,3
2030, WI = 1,2
2040, WI = 0
WI = (NƯỚC VÀO – NƯỚC RA)/THỂ TÍCH SẢN PHẨM
Quản lý thất thoát nước - Water Stewardship

## Slide 37
THẤT THOÁT NƯỚC
CÂN BẰNG NƯỚC (WATER INTENSITY-WI)
Water loss = NƯỚC VÀO – NƯỚC RA
Tính cho 1000 lit bia |  |  | 
Tổng KL NVL |  | 140 | kg
Nước đầu vào | 3.5 | 3,500 | lit
Bia thành phẩm |  | (1,000) | lit
Nước trong Bã hèm |  | (140) | lit
Nước trong Lượng men thải | 0.010215 | (10) | lit
Nước trong Lượng Bột trợ lọc | 0.01 | (10) | lit
Nước Bay hơi | 8% | (80) | lit
Nước thất thoát Khác |  |  | 
Nước thải |  | (2,260) | 
Water intensity |  | 1.24 | 

## Slide 38
THẤT THOÁT NƯỚC
CÂN BẰNG NƯỚC (WATER INTENSITY-WI)
Thất thoát nước là khái niệm mới trong SABECO.
Việc quản lý thất thoát nước là việc săn sóc, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị không để nước bị rò rì ra đất, môi trường.
Nhà máy cần tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cống thu gom và dẫn nước thải về khu xử lý.

## Slide 39
THANK YOU